## Slide 1
AUXILIAR N°1
IMÁGENES DIGITALES
24.03.22
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA

## Slide 2
A diferencia de la visión natural o una fotografía análoga, una imagen digital consiste en un arreglo discreto de valores numéricos: pixeles.
Cada pixel define la intensidad de iluminación que posee un punto específico en la imagen.
IMÁGENES DIGITALES
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA

## Slide 3
IMÁGENES DIGITALES
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
197
Esto permite que una imagen pueda ser transmitida y almacenada como una lista muy larga de pixeles, facilitando el acceso a cada uno de estos y la aplicación de transformaciones.
im[10][5] = 197
im[10][4] = 255

## Slide 4
IMÁGENES DIGITALES
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
58
Esto permite que una imagen pueda ser transmitida y almacenada como una lista muy larga de pixeles, facilitando el acceso a cada uno de estos y la aplicación de transformaciones.
new_im = 255 - im

## Slide 5
PIXELES
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Durante la mayor parte del capítulo trabajaremos principalmente con imágenes RGB.
Estas imágenes se componen de 3 canales que describen la combinación de intensidad de los colores RED, GREEN y BLUE.
RED_CHANNEL = im[:, :, 0]

## Slide 6
PIXELES
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Dado que nuestros ojos no son muy buenos distinguiendo pequeñas variaciones de color, los valores de intensidad suelen ir de 0 a 255, donde cada pixel es descrito por un número binario de 8 dígitos (8-BITS).
225
120
55
11111111
01111000
00110111

## Slide 7
COLORSPACE
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
RGB no es el único sistema de color en imágenes digitales. Dependiendo de la aplicación, suele convenir trabajar con imágenes en HSV, RGBα o simplemente GRAYSCALE.
im_hsv =cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_RGB2HSV)

## Slide 8
COLORSPACE
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
En el caso de RGB, podemos notar que cada uno de los canales puede ser tratado como una imagen en si.
Imágenes en GRAYSCALE.
RED_CHANNEL
RED_CHANNEL = im[:, :, 0]

## Slide 9
COLORSPACE
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
En el caso de RGB, podemos notar que cada uno de los canales puede ser tratado como una imagen en si.
Imágenes en GRAYSCALE.
RED_CHANNEL = im[:, :, 0]

## Slide 10
COLORSPACE
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
En el caso de RGB, podemos notar que cada uno de los canales puede ser tratado como una imagen en si.
Imágenes en GRAYSCALE.
GREEN_CHANNEL = im[:, :, 1]

## Slide 11
COLORSPACE
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
En el caso de RGB, podemos notar que cada uno de los canales puede ser tratado como una imagen en si.
Imágenes en GRAYSCALE.
BLUE_CHANNEL = im[:, :, 2]

## Slide 12
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Como finalmente una imagen no es más que un arreglo o colección de datos, es bastante sencillo y directo aplicar transformaciones sobre estas.
new_im = func(im)
TRANSFORMACIONES

## Slide 13
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Consiste en invertir linealmente la intensidad de cada uno de los pixeles en la imagen, siguiendo la función:
new_im = 255 - im
INVERTIR IMAGEN

## Slide 14
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Consiste en, a partir de un umbral de intensidad (THRESHOLD) , discretizar los valores de intensidad en la imagen únicamente en 0 y 255.
BINARIZAR

## Slide 15
Consiste en, a partir de un umbral de intensidad (THRESHOLD) , discretizar los valores de intensidad en la imagen únicamente en 0 y 255.
BINARIZAR
_, new_im = cv.threshold(im,150,255,cv2.THRESH_BINARY)
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA

## Slide 16
Para esto es necesario transformar la imagen a HSV. Consiste en binarizar la imagen considerando únicamente un rango en la rueda de color (HUE).
COLOR SEGMENTATION
new_im = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_RGB2HSV)
new_im = cv2.inRange(new_im,[90,200,50],[140,255,255])
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
90°
45°
135°
0°

## Slide 17
Para esto es necesario transformar la imagen a HSV. Consiste en binarizar la imagen considerando únicamente un rango en la rueda de color (HUE).
COLOR SEGMENTATION
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
new_im = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_RGB2HSV)
new_im = cv2.inRange(new_im,[90,200,50],[140,255,255])

## Slide 18
Un filtro se trata de una matriz denominada KERNEL o MASK que produce un cambio en la imagen al ser convolucionada con esta.
El efecto del filtro estará dado principalmente por los valores del KERNEL por la operación empleada.
FILTROS
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IMAGEN BINARIA
NORMALIZADA
KERNEL
1
2
1
2
2
4
2
1
1

## Slide 19
Un filtro se trata de una matriz denominada KERNEL o MASK que produce un cambio en la imagen al ser convolucionada con esta.
El efecto del filtro estará dado principalmente por los valores del KERNEL por la operación empleada.
FILTROS
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
4
2
1
1
KERNEL

## Slide 20
Este filtro es utilizado principalmente en algoritmos de detección de bordes.
Puede considerarse como un operador diferencial discreto que calcula una aproximación del gradiente en la imagen.
OPERADOR SOBEL
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
-1
0
1
0
-2
0
2
1
-1
KERNEL

## Slide 21
Este filtro es utilizado principalmente en algoritmos de detección de bordes.
Puede considerarse como un operador diferencial discreto que calcula una aproximación del gradiente en la imagen.
OPERADOR SOBEL
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
-1
0
1
0
-2
0
2
1
-1
KERNEL

## Slide 22
Este filtro es utilizado principalmente para suavizar o desenfocar imágenes.
FILTRO GAUSSIANO
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA
Puede considerarse como un ponderador que, a diferencia de un promedio, considera pesos que decrecen radialmente siguiendo una campana de gauss.
new_im = cv2.GaussianBlur(im, (15, 15), 8)
1
2
1
2
2
4
2
1
1

## Slide 23
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA

## Slide 24
AUXILIAR N°1
IMÁGENES DIGITALES
24.03.22
ME4707 | ROBÓTICA
DEPARTAMENTO ING. CIVIL MECÁNICA